## Slide 1: Internet, Rede Privada e Comunicação
Comunicação ocorre sempre entre IP + Porta
Em redes locais são usados IPs privados
Pela Internet há uso de IPs privados e públicos
Telefonia IP usa a infraestrutura de redes de dados

## Slide 2
TCP vs UDP
TCP: confiável, orientado à conexão
UDP: rápido, sem garantia de entrega
Telefonia prioriza baixa latência
Sinalização e mídia podem usar transportes diferentes

## Slide 3
Áudio Digital
Voz é um sinal analógico
Convertida para áudio digital
Representada por amostras
Preparada para transmissão em rede
Modulação PCM

## Slide 4
Codec de Áudio
Define o formato do áudio
Aplica compressão
Realiza codificação e decodificação
Atua de ponta a ponta na comunicação
Codec de Áudio (PCM → G.711)
Áudio Digital (PCM)
Áudio Analógico
Tamanho original
Tamanho Comprimido

## Slide 5
RTP
Transporta áudio e vídeo
Funciona sobre UDP
Envia pacotes sequenciais
Conecta os terminais ou passa pelo PBX

## Slide 6
Chunk
Chunk
Chunk
Chunk
Chunk
Rede de Dados(Internet ou Lan)

## Slide 7
SDP (Session Description Protocol)
Função: descrição da sessão de mídia
Usado em: SIP (INVITE / 200 OK)
Define:
  IP e porta
  Tipo de mídia (áudio/
  Codec e parâmetros
Campos principais:
  c= conexão
  m= mídia
  a= atributos

## Slide 8
SIP
Função: controle da chamada
Métodos: INVITE · ACK · BYE
Portas: 5060 / 5061
Transporte: UDP · TCP · TLS
WebRTC: SIP over WebSocket (ws / wss)

## Slide 9
Fluxo de uma Chamada

## Slide 10
Terminais
Dispositivo físico dedicado à telefonia. Implementa SIP e RTP diretamente no hardware, oferecendo maior estabilidade.
Aplicação de computador ou aplicativo celuar que funciona como telefone. Implementa SIP e RTP em software, utilizando recursos do sistema operacional.
Telefone executado no navegador web. Utiliza WebRTC e precisa de gateway para se comunicar com sistemas SIP. Ou implementar SIP Over WebSocket
Aplicativo móvel para chamadas de voz. Usa WebRTC nativo, permitindo mobilidade e integração via gateway SIP. Ou Ou implementar SIP Over WebSocket

## Slide 11
Gateway
Interliga redes diferentes
Conecta VoIP à telefonia tradicional
Converte protocolos e mídias
Usado em cenários híbridos

## Slide 12
URA
Atendimento automático
Menus por voz ou teclado
Direcionamento de chamadas
Funcionalidade nativa do PBX

## Slide 13
Private Branch Exchange (IP-PBX)
Centraliza a sinalização (SIP)
Gerencia e controla chamadas
Integra servidor de mídia (RTP)
Componente central da arquitetura VoIP

## Slide 14
SBC (Session Border Controller)
• Atua como ponto de controle entre redes VoIP • Protege e isola o PBX da rede externa • Controla sinalização (SIP) e mídia (RTP) • Permite interconexão com PSTN e WebRTC • Usado em ambientes corporativos e operadoras

## Slide 15
SIPREC — Gravação de Sessões
Padrão para gravação de chamadas
Separação entre chamada e gravação
Envio de sinalização e mídia
Usado em ambientes corporativos

## Slide 16
SIP Trunk
• Conecta o sistema de telefonia do banco ao mundo externo • Permite ligações com clientes, agências e centrais • Usa a internet no lugar de linhas telefônicas tradicionais • Funciona de forma controlada e segura • Passa por um SBC

## Slide 17
Arquitetura Completa
Padrão para gravação de chamadas
Separação entre chamada e gravação
Envio de sinalização e mídia
Usado em ambientes corporativos